## Slide 1: Formation Control of Multiple Autonomous Underwater Vehicles Under Communication Delays
Chhavi Suryendu and Bidyadhar Subudhi
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS—II: EXPRESS BRIEFS, VOL. 67, NO. 12, DECEMBER 2020
이종원
2023/09/13

## Slide 2: Content
INTRODUCTION
FORMULATION OF ERROR EQUATIONS BETWEEN POSITIONS OF LEADER AND FOLLOWER AUVS
GRADIENT DESCENT METHOD BASED DELAY ESTIMATOR
CONSTRAINED ADAPTIVE CONTROLLER DESIGN
RESULTS AND DISCUSSION
CONCLUSION

## Slide 3: INTRODUCTION
Underwater Communication
- 음파를 이용하기 때문에 Communication delay가 생긴다.
: The path following performance(경로 추종 성능)이 좋지 않다.
- Wave disturbances (파도의 교란)
: Auv들 사이 거리가 변함 = 통신 지연 변함
=> Auv들의 대형 유지에 어려움을 겪는다.

## Slide 4: INTRODUCTION
널리 쓰이는 방법 :
The leader-follower approach : virtual target technique
문제점 :
1. 타임 스탬핑 정보는 패킷 크기를 증가 시켜 통신 지연을 증가시킴.
2. 모든 Auv들의 시간 동기화

## Slide 5: INTRODUCTION
논문에서 제안 하는 것
통신 지연 하에서 Auv들의 대형 유지를 ‘경사하강법＇을 통해 통신 지연을 추정(예측)하여 제어하겠다.
=> 타임 스탬핑 정보를 피하여 실제 통신 지연을 줄이고, 동기화 문제를 피한다.

## Slide 6: FORMULATION OF ERROR EQUATIONS BETWEEN POSITIONS OF LEADER AND FOLLOWER AUVS 리더와 팔로워 Auv의 위치 간 오차 방정식 공식화

## Slide 9: Gradient descent method based delay estimator 경사하강법 기반 지연 추정기
Follower Auv와 Leader Auv는 모두 Reference Path(참조 경로)를 알고 있음.

## Slide 11: CONSTRAINED ADAPTIVE CONTROLLER DESIGN
라이프노프 함수 : 시스템 안정성 평가
1. 시스템 상태를 기반으로 하는 스칼라 함수 V(x) 선택, 이 함수는 항상 0보다 커야함.
2. V(x)의 도함수 (시간에 대한 미분)가 0보다 작으면 안정한 시스템으로 판단.
=> V(x)의 도함수가 0보다 작은 방향으로 Follower Auv를 제어한다.

## Slide 13: RESULTS AND DISCUSSION
최대 통신 지연 2초
Sampling-time : 0.2초

## Slide 16: Conclusion
실제 통신 지연의 값을 경사하강법을 기반으로 한 추정기를 통해 추정하였다.
시뮬레이션 결과, 추정기는 지연을 정확하게 추정하며, 컨트롤러는 통신 지연에도 불구하고 원하는 포메이션을 유지한다.
제안된 방식은 타임스탬프를 피하므로 실제 통신 지연이 크게 줄어든다.